## Slide 1
Unidad 3 · Aplicación de la robótica · Décimo
RA2
Mecanismos y máquinas
Repaso y práctica: cómo se transmite y transforma el movimiento
MsC. Ericka Hernández Mena · CTP Mercedes Norte · Ciberseguridad
Notes: Esta presentación refuerza la del tema. Se centra en distinguir mecanismos, tipos de movimiento y el proceso de diseño, con la bicicleta como ejemplo guía.

## Slide 2
Agenda
1
Mecanismo y máquina: la parte y el todo
2
Tres tipos de movimiento
3
Transmitir o transformar
4
Componentes clave
5
Caso práctico: diseñar una máquina
Meta: aplicar los conceptos de mecanismos en procesos mecanizados.
Notes: Lleve una bicicleta o una imagen grande. Será el ejemplo de toda la clase.

## Slide 3
Una máquina en tres partes
Mecanismo = parte que mueve; máquina = conjunto que hace un trabajo útil
1
Elemento motor
Aporta la energía: las piernas sobre los pedales.
2
Mecanismo de transmisión
Lleva el movimiento: plato, cadena y piñón.
3
Elemento receptor
Recibe el movimiento y hace el trabajo: la rueda trasera.
Un automóvil combina más de 30 mecanismos; cada uno por sí solo no hace el trabajo completo.
Notes: Identifique las tres partes en la bicicleta y luego en una licuadora (motor eléctrico, acople, cuchillas).

## Slide 4
Tres tipos de movimiento
Rotativo
Gira sobre un eje. Ej.: rueda, engranaje, ventilador.
Lineal
Avanza en línea recta. Ej.: portón corredizo, cajón.
Alternativo
Va y viene sobre la misma línea. Ej.: pistón, aguja de máquina de coser.
Para clasificar un mecanismo, mirá qué movimiento entra y cuál sale.
Notes: Haga que imiten cada movimiento con el brazo. Ese gesto les ayuda a clasificar después.

## Slide 5
Transmitir o transformar
Transmisión: el movimiento no cambia
Engranajes: giro a giro sin deslizar
Poleas y correa: giro a distancia
Cadena y piñón: giro con mucha fuerza
Palanca: fuerza en línea
Transformación: el movimiento cambia
Piñón-cremallera: giro ↔ lineal
Biela-manivela: giro ↔ alternativo
Leva: giro → subir y bajar
Tornillo-tuerca: giro → lineal
Portón eléctrico: el motor gira y la cremallera avanza en línea recta, es transformación.
Notes: Pregunte en cuál columna va el mecanismo de un sacapuntas de manivela, una bomba manual o un gato de carro.

## Slide 6
Componentes que no pueden faltar
Eje
Barra donde giran ruedas y engranajes
Engranaje
Rueda dentada; no desliza
Polea
Rueda con canal para cuerda o correa
Cadena
Une plato y piñón con fuerza
Palanca
Barra que gira en un apoyo
Leva
Pieza que empuja a otra al girar
Rodamiento
Reduce la fricción del eje
Estructura
Soporta y alinea todo el conjunto
Notes: Pida que identifiquen estos componentes en la banda transportadora de la presentación del tema.

## Slide 7
Caso práctico: izar la bandera con manivela
Reto del comité de actos cívicos del colegio
1
Objetivo
Subir la bandera con poco esfuerzo.
2
Movimiento
Entrada: giro de manivela. Salida: subida vertical.
3
Mecanismos
Manivela con eje que enrolla la cuerda y polea fija arriba.
4
Boceto
Dibujo con medidas y conexiones.
5
Construir y probar
Prototipo con materiales del taller.
6
Mejorar
Ajustar lo que falló: cuerda floja, eje torcido.
Notes: Resuelvan el reto en la pizarra siguiendo los seis pasos. Esta secuencia aparece en el cotidiano (actividad de ordenar).

## Slide 8
Fallas comunes al construir
Lo que pasa | Causa probable | Solución
Los engranajes se saltan dientes | Ejes muy separados | Acercar los ejes hasta que encajen
La correa patina | Correa floja | Tensarla o usar una más corta
La rueda gira torcida | Eje doblado o mal centrado | Cambiar o centrar el eje
Mucho ruido y calor | Fricción alta | Agregar rodamientos o lubricar
Probá cada mecanismo por separado antes de unirlos.
Notes: Esta tabla prepara la actividad de detectar el error en un plan de construcción.

## Slide 9
Repaso rápido
Respondé en voz alta o en tu cuaderno antes de abrir el cotidiano
¿1?
¿La aguja de una máquina de coser tiene movimiento rotativo, lineal o alternativo?
¿2?
¿Qué mecanismo transforma giro en lineal en un portón?
¿3?
¿Por qué la cadena no patina como una correa?
¿4?
En una licuadora, ¿cuál es el elemento receptor?
Notes: Respuestas: 1) alternativo; 2) piñón-cremallera; 3) porque sus eslabones encajan en los dientes; 4) las cuchillas.

## Slide 10
Para cerrar
Las máquinas organizan mecanismos para un fin
Toda máquina tiene motor, transmisión y receptor
Los mecanismos transmiten o transforman el movimiento
Diseñar es elegir mecanismos según el movimiento que entra y el que sale
Ahora: cotidiano interactivo «Taller de mecanismos» en la plataforma
Notes: Cierre e indique el cotidiano. Recuerde que la sesión siguiente se construye un componente mecánico.