## Slide 1
Unidad 3 · Aplicación de la robótica · Décimo
RA3
Máquinas simples y compuestas
Repaso y práctica: ventaja mecánica, palancas y engranajes con cálculos sencillos
MsC. Ericka Hernández Mena · CTP Mercedes Norte · Ciberseguridad
Notes: Refuerzo centrado en lo que más cuesta: la ley de la palanca, la relación de transmisión y cómo elegir una máquina para un reto.

## Slide 2
Agenda
1
Ventaja mecánica: nada es gratis
2
Las seis máquinas simples
3
La palanca y su ley
4
Tamaño, velocidad y acople
5
Caso: retos en una finca de café
Meta: evaluar qué máquina conviene para resolver un reto.
Notes: Anuncie que habrá cálculos sencillos; tengan calculadora a mano.

## Slide 3
Ventaja mecánica
La regla de oro
Menos fuerza = más distancia
Las máquinas no crean energía: la reorganizan. Si hacés menos fuerza, recorrés más camino o tardás más tiempo.
Ejemplo: subir sacos de café
Levantar un saco de 46 kg directo al camión cuesta mucho esfuerzo.
Con una rampa larga se empuja con menos fuerza…
…pero el saco recorre una distancia mayor.
Eso es un plano inclinado: cambiamos fuerza por distancia.
Notes: Haga la prueba con una tabla y un libro: subirlo directo y por la rampa, sintiendo la diferencia.

## Slide 4
Las seis máquinas simples
Palanca
Amplifica la fuerza con un punto de apoyo. Sube y baja, carretilla.
Plano inclinado
Reduce el esfuerzo para subir cargas. Rampas.
Polea
Cambia la dirección de la fuerza. Asta de bandera, pozo.
Rueda y eje
Facilita mover y transportar. Carreta, perilla.
Cuña
Separa o corta. Hacha, machete, cuchillo.
Tornillo
Convierte giro en avance con gran fuerza. Gato de carro.
Notes: Pida un objeto del aula o la casa para cada máquina. La cuña y el tornillo son planos inclinados modificados.

## Slide 5
La ley de la palanca
Fórmula
F × dF = R × dR
F: fuerza aplicada · dF: su distancia al apoyo · R: carga · dR: su distancia al apoyo. Cuanto más largo el brazo de la fuerza, menos fuerza se necesita.
Ejemplo resuelto
Tronco de 90 kg a 0,5 m del apoyo.
Empujamos a 1,5 m del apoyo.
F × 1,5 = 90 × 0,5
F × 1,5 = 45
F = 45 ÷ 1,5 = 30 kg de fuerza
Notes: Resuelva el ejemplo paso a paso. Luego cambie dF a 3 m para que vean que la fuerza baja a 15 kg.

## Slide 6
Tamaño, velocidad y acople
Respecto al tamaño y al tiempo
El engranaje pequeño gira más rápido
El grande gira más lento pero con más fuerza
Vueltas del conducido = vueltas del conductor × (dientes conductor ÷ dientes conducido)
40 dientes moviendo 10 → el pequeño da 4 vueltas
Respecto al acople
Acople directo: las piezas se tocan (dos engranajes)
En acople directo giran en sentidos opuestos
Acople indirecto: con correa o cadena
Correa abierta o cadena: mismo sentido
Notes: Use dos tapas de botella como engranajes para mostrar el cambio de sentido.

## Slide 7
Máquinas compuestas por dentro
Máquina compuesta | Máquinas simples que la forman
Carretilla | Palanca de segunda clase + rueda y eje
Tijeras de podar | Dos palancas + dos cuñas (las hojas)
Grúa | Poleas + palanca (brazo) + rueda y eje (tambor)
Abrelatas de manivela | Palanca + cuña + rueda y eje
Bicicleta | Ruedas y ejes + palancas (pedales, frenos) + cadena
Si falla una de sus máquinas simples, todo el conjunto se ve afectado.
Notes: Esta tabla es la base de la tabla de doble entrada del cotidiano.

## Slide 8
Caso práctico: el despulpador de doña Ana
Finca en San Isidro de Heredia: el despulpador gira muy lento
1
Datos
Motor con engranaje de 10 dientes; despulpador con uno de 40.
2
Calcular
Por vuelta del motor, el despulpador da 10 ÷ 40 = 0,25 vueltas.
3
Opciones
Cambiar el engranaje del despulpador por uno de 20 dientes.
4
Nuevo cálculo
10 ÷ 20 = 0,5 vueltas: gira el doble de rápido.
5
Evaluar
Más velocidad, pero menos fuerza: probar si aún despulpa bien.
Notes: Haga el cálculo con el grupo. Enfatice la evaluación: ganar velocidad cuesta fuerza.

## Slide 9
Repaso rápido
Respondé en voz alta o en tu cuaderno antes de abrir el cotidiano
¿1?
¿Qué máquina simple es un machete?
¿2?
Carga de 50 kg a 0,4 m del apoyo: ¿a qué distancia empujás para hacer 20 kg?
¿3?
Un engranaje de 30 dientes mueve uno de 10: ¿cuántas vueltas da el pequeño?
¿4?
¿Qué máquinas simples forman una carretilla?
Notes: Respuestas: 1) cuña; 2) 1 m (20 × d = 50 × 0,4); 3) 3 vueltas, en sentido contrario; 4) palanca y rueda con eje.

## Slide 10
Para cerrar
Elegir bien la máquina resuelve el reto
Menos fuerza se paga con más distancia o tiempo
La palanca se calcula con F × dF = R × dR
El tamaño cambia la velocidad y el acople cambia el sentido
Ahora: cotidiano interactivo «Retos de construcción en la finca»
Notes: Cierre. El cotidiano tiene cálculos: recuérdeles anotar el procedimiento en el cuaderno.