## Slide 1
Unidad 3 · Aplicación de la robótica · Décimo
RA4
Motores y simuladores
Repaso y práctica: control, circuitos, motores y simulación aplicados a un reto real
MsC. Ericka Hernández Mena · CTP Mercedes Norte · Ciberseguridad
Notes: Refuerzo con un caso guía: automatizar la barrera de un cruce del tren.

## Slide 2
Agenda
1
Control mecánico y eléctrico
2
Serie, paralelo y mixto
3
Elegir el motor correcto
4
Simular antes de construir
5
Caso: la barrera del tren
Meta: analizar motores y simuladores en retos específicos.
Notes: Pregunte quién ha visto las barreras del tren en Heredia y cómo creen que funcionan.

## Slide 3
Dos formas de controlar
Control mecánico
Piezas físicas: topes, levas, resortes, engranajes
Simple, barato, no necesita electricidad
Ej.: tope que detiene una puerta corrediza
Control eléctrico
Interruptores, relés, sensores, finales de carrera
Más preciso y fácil de automatizar
Ej.: sensor que enciende las luces al anochecer
En la barrera del tren se usan los dos: sensor y final de carrera (eléctrico) más un tope de hule (mecánico) como seguridad.
Notes: Explique el final de carrera y el relé con ejemplos; aparecen en el cotidiano.

## Slide 4
Serie, paralelo y mixto
Serie
Un solo camino. Si falla un elemento, todo se apaga. El voltaje se reparte. Ej.: luces navideñas antiguas.
Paralelo
Ramas independientes. Si una falla, las demás siguen. Cada rama recibe el voltaje completo. Ej.: luces de la casa.
Mixto
Combina ambos. Ej.: un breaker en serie que controla varias luces en paralelo.
Cálculo rápido: 3 bombillos iguales en serie con 9 V → 3 V cada uno; en paralelo → 9 V cada uno.
Notes: Dibuje los tres circuitos en la pizarra. Haga el cálculo del pie con el grupo.

## Slide 5
¿Qué motor uso?
Motor | Cómo trabaja | Ejemplo de uso
Motor DC | Gira continuo; cambia de sentido con la polaridad | Ruedas de robot, ventilador
Motorreductor | DC con engranajes: menos velocidad, más fuerza | Robots móviles, portones
Paso a paso | Avanza en pasos fijos (1,8° = 200 por vuelta) | Impresora 3D, CNC
Servomotor | Se coloca en un ángulo exacto (0° a 180°) | Brazos robóticos, barreras
Motor AC | Corriente de la casa; potente y duradero | Lavadora, bomba de agua
Hidráulico y neumático | Fluido a presión o aire comprimido | Excavadoras, herramientas industriales
Notes: Pregunte qué motor elegirían para cada parte de un robot. Recalque el servo para ángulos exactos.

## Slide 6
Simular antes de construir
Eléctricos: Tinkercad Circuits, Proteus · Informáticos: Tinkercad con Arduino, RoboDK, Factory I/O
1
Armar
Circuito virtual con sus componentes.
2
Programar
Escribir la lógica del controlador.
3
Simular
Ejecutar y observar qué pasa.
4
Medir
Revisar voltajes y detectar errores.
5
Corregir
Ajustar y volver a simular.
6
Construir
Armar el real con el diseño ya probado.
El simulador ahorra materiales y evita dañar componentes, pero no reemplaza la prueba física.
Notes: Si hay laboratorio, muestre Tinkercad Circuits en vivo con un LED y un pulsador.

## Slide 7
Caso práctico: la barrera del tren
Pseudocódigo probado en el simulador
INICIO
MIENTRAS sistema_encendido
SI sensor_tren = VERDADERO ENTONCES
servo_barrera ← 0° // bajar
luz_roja ← ENCENDIDA
SINO
servo_barrera ← 90° // subir
luz_roja ← APAGADA
FIN SI
FIN MIENTRAS
FIN
El sensor detecta el tren (percepción)
El controlador evalúa la condición SI
El servomotor baja la barrera a 0°
Las luces van en paralelo: si una falla, la otra sigue
Un tope mecánico protege si falla el programa
Notes: Lea el pseudocódigo con el grupo. Pregunte qué pasaría si escribieran 90° en la línea de bajar (es un error del cotidiano).

## Slide 8
Repaso rápido
Respondé en voz alta o en tu cuaderno antes de abrir el cotidiano
¿1?
¿Qué pasa en un circuito en serie si se quema un bombillo?
¿2?
¿Qué motor usarías para mover una compuerta exactamente 90°?
¿3?
Un paso a paso de 1,8° por paso, ¿cuántos pasos necesita para 90°?
¿4?
¿Por qué simular antes de construir?
Notes: Respuestas: 1) se apagan todos; 2) servomotor; 3) 50 pasos; 4) para detectar errores sin dañar componentes ni gastar materiales.

## Slide 9
Para cerrar
Controlar, mover y probar
El control puede ser mecánico, eléctrico o ambos
Paralelo da independencia; serie, simplicidad
Cada motor tiene su uso; el servo es para ángulos exactos
Simular reduce errores antes de construir
Ahora: cotidiano interactivo «Cruce seguro del tren»
Notes: Cierre e indique el cotidiano, que incluye rotular un circuito y depurar pseudocódigo.